## Slide 1: Gniazda
dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska
Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/
oraz na materiałach opracowanych przez dr inż. Jędrzeja Ułasiewicza: jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl

## Slide 2: Interfejs gniazd
Jest pochodną potoków i został po raz pierwszy zaproponowany w wersji Uniksa pochodzącej z Berkeley
Gniazda używa się jak potoki, ale uogólniono je w celu nawiązywania komunikacji w sieci komputerowej
Proces działający w jednym komputerze może wykorzystać gniazda, aby porozumieć się z procesem działającym w innym, co pozwala na implementację rozproszonych w sieci systemów klient-serwer
Interfejs gniazd został także udostępniony dla systemów Windows w postaci specyfikacji Windows Sockets, znanej jako WinSock. Dzięki temu można pisać programy przeznaczone dla Microsoft Windows, które będą współdziałać w sieci z komputerami opartymi na Uniksie w ramach systemu klient-serwer.

## Slide 3: Czym jest gniazdo?
Gniazdo jest mechanizmem komunikacyjnym, który pozwala na implementację systemów klient-serwer albo na lokalnym komputerze, albo w sieciach.
Usługi Uniksa, takie jak drukowanie, oraz narzędzia sieciowe, takie jak rlogin i ftp, zwykle komunikują się za pomocą gniazd
Gniazda są tworzone i używane w odmienny sposób niż potoki, ponieważ istnieje w nich wyraźne rozróżnienie pomiędzy serwerem i klientem
Mechanizm gniazd w naturalny sposób wspiera implementacje z pojedynczym serwerem i wieloma klientami.

## Slide 4: Połączenie poprzez gniazda - serwer
Na początku aplikacja serwera tworzy gniazdo, które jest zasobem systemu operacyjnego przypisanym danemu procesowi serwera
Po stworzeniu gniazda poprzez funkcję systemową socket, żaden inny proces na razie nie ma do niego dostępu
Następnie serwer nadaje gniazdu nazwę (wywołanie funkcji bind) (gniazda lokalne – nazwa pliku, gniazda sieciowe – numer portu/punkt dostępu)
Proces serwera oczekuje następnie na połączenie klienta z nazwanym gniazdem.
Jeśli z gniazdem chce połączyć się jednocześnie wielu klientów, wówczas wywołanie systemowe listen tworzy kolejkę, przeznaczoną dla nadchodzących połączeń.
Serwer może zaakceptować połączenie z klientem przy użyciu systemowej funkcji accept
Kiedy serwer wywołuje accept, tworzone jest nowe gniazdo, niezależne od nazwanego. Gniazdo to jest używane wyłącznie do komunikacji z danym klientem.
Nazwane gniazdo oczekuje na dalsze połączenie z innymi klientami; jeśli serwer jest odpowiednio napisany, wówczas może obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. W przypadku prostego serwera klienci czekają w kolejce listen, aż serwer będzie ponownie gotowy.

## Slide 5: Połączenie poprzez gniazda - klient
Klient tworzy nie nazwane gniazdo za pomocą funkcji socket
Wywołuje connect, aby nawiązać połączenie z serwerem używając nazwanego gniazda serwera jako adresu
Po nawiązaniu połączenia, gniazda są używane w podobny sposób, jak deskryptory plików, zapewniając dwukierunkową komunikację.

## Slide 6: Prosty klient – serwer
// Pliki nagłówkowe
int main() //klient
{ int sockfd;
int len;
struct sockaddr_un address;
int result;
char ch = 'A';
sockfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
address.sun_family = AF_UNIX;
strcpy(address.sun_path, "server_socket");
len = sizeof(address);
result = connect(sockfd, (struct sockaddr *)&address, len);
if(result == -1) { perror("oops: client1");
exit(1);}
write(sockfd, &ch, 1);
read(sockfd, &ch, 1);
printf("char from server = %c\n", ch);
close(sockfd);
exit(0);
}
// Pliki nagłówkowe
int main() //serwer
{ int server_sockfd, client_sockfd;
int server_len, client_len;
struct sockaddr_un server_address;
struct sockaddr_un client_address;
unlink("server_socket");
server_sockfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
server_address.sun_family = AF_UNIX;
strcpy(server_address.sun_path, "server_socket");
server_len = sizeof(server_address);
bind(server_sockfd, (struct sockaddr *)&server_address, server_len);
listen(server_sockfd, 5);
while(1) { char ch;
printf("server waiting\n");
client_len = sizeof(client_address);
client_sockfd = accept(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&client_address, &client_len);
read(client_sockfd, &ch, 1);
ch++;
write(client_sockfd, &ch, 1);
close(client_sockfd);}}

## Slide 7: Atrybuty gniazd
Gniazda charakteryzują się trzema atrybutami:
  Domeną
  Typem
  Protokołem
Posiadają również adres, który jest używany jako ich nazwa.
  Adresy mają różne formaty, w zależności od domeny (domain) znanej jako rodziny protokołów (protocol family).
  Każda rodzina protokołów może korzystać z jednej lub większej liczby rodzin adresów (address family), aby zdefiniować format adresu.

## Slide 8: Domeny gniazd
Domeny gniazd określają środowisko sieciowe, z którego będą korzystać gniazda. Najpopularniejsze z nich to:
  AF_INET – sieci internetowe – należy podać adres IP oraz PORT gniazda
  AF_UNIX – gniazda ulokowane na pojedynczym komputerze odwzorowane w systemie plików
  AF_ISO – sieci oparte na protokołach standardu ISO
  AF_NS – Xerox Network System

## Slide 9: Typy gniazd
Domena gniazd może obejmować kilka metod komunikacji, a każdą może cechować odmienna charakterystyka
W domenie AF_UNIX typowo ustala się typ gniazd na SOCK_STREAM (przesyłanie strumieniowe)
W domenie AF_INET:
  SOCK_STREAM dla protokołu TCP/IP
  SOCK_DGRAM dla protokołu UDP/IP
Protokoły gniazd
Będą używane domyślne.

## Slide 10: Funkcje obsługujące gniazda (1)
Utworzenie gniazda:
int socket(int domain, int type, int protocol);
domain:
  AF_UNIX - wewnętrzy system plików
  AF_INET – protokoły internetowe
  AF_ISO – protokoły standardu ISO
  AF_NS – protokoły standardu Xerox Network Systems
  AF_IPX – protokoły Novell IPX
  AF_APPLETALK – protokoły Appletalk DDS
type:
  SOCK_STREAM
  SOCK_DGRAM
protocol:
  0 – protokół domyślny
Wartość zwracana:
  Deskryptor gniazda podobny do deskryptora pliku. Pozwala na zapis lub odczyt danych z zastosowaniem funkcji read i write. Funkcja close kończy połączenie przez gniazdo.

## Slide 11: Adresy gniazd
Adres gniazda AF_UNIX:
struct sockaddr_un {
sa_family_t sun_family; /* AF_UNIX */
char sun_path[]; /* ścieżka do pliku */
};
Adres gniazda AF_INET:
struct sockaddr_in {
short int sin_family; /* AF_INET */
unsigned short int sin_port; /* Numer portu */
struct in_addr sin_addr; /* Adres internetowy */
};
Struktura opisująca adres internetowy:
struct in_addr {
unsigned long int s_addr;
};
Uwaga: Cztery bajty adresu IP są łączone w pojedynczą, 32-bitową liczbę.
Gniazdo AF_INET jest w pełni określone przez swoją domenę, adres IP oraz numer portu. Z punktu widzenia aplikacji wszystkie gniazda zachowują się jak deskryptory plików i są adresowane za pomocą unikatowej liczby całkowitej.

## Slide 12: Nadawanie nazwy gniazdu
AF_UNIX -> związanie ze ścieżką do pliku
AF_INET -> związanie z numerem portu IP
int bind(int socket, const struct sockaddr *address, size_t address_len);
Następuje przypisanie adresu określonego parametrem address do nie nazwanego gniazda, które jest związane z deskryptorem pliku socket. Długość struktury adresowej jest przekazana w argumencie address_len.
Wartości zwracane:
  0 – sukces, -1 – błąd, zmienna errno ustawiana na wartości:
    EBADF – deskryptor pliku jest błędy
    ENOTSOCK – deskryptor pliku nie odnosi się do gniazda
    EINVAL – deskryptor odnosi się do już nazwanego gniazda
    EADDRNOTAVAIL – adres jest niedostępny
    EADDRINUSE – adres został już przydzielony jakiemuś gniazdu

## Slide 13: Tworzenie kolejki na gnieździe
int listen(int socket, int backlog);
socket – deskryptor gniazda
backlog – maksymalna liczba elementów w kolejce (jeśli będzie więcej zapytań, to zostaną odrzucone na poziomie systemu operacyjnego)
Wartości zwracane:
  0 – sukces, -1 – błąd:
    Zmienna errno może zawierać: EBADF, EINVAL, ENOTSOCK

## Slide 14: Akceptowanie połączeń
int accept( int socket, struct sockaddr *address, size_t *address_len);
Funkcja accept powróci, kiedy klient spróbuje połączyć się z gniazdem, zdefiniowanym parametrem socket.
Klientem będzie pierwsze oczekujące połączenie z kolejki danego gniazda.
Funkcja accept tworzy nowe gniazdo do celów komunikacyjnych z danym klientem i zwraca jego deskryptor.
Gniazdo będzie miało ten sam typ, co gniazdo zdefiniowane w wywołaniu funkcji listen
Uwaga: Wcześniej gniazdo musi otrzymać nazwę w wywołaniu funkcji bind i posiadać kolejkę połączeń przydzieloną przez listen. Adres wywołującego klienta zostanie umieszczony w strukturze sockaddr, na którą wskazuje address. Jeśli adres klienta nie ma znaczenia, można użyć tu wskaźnika pustego.
Jeśli w kolejce gniazda nie ma żadnych oczekujących połączeń, funkcja accept zablokuje się (to znaczy program zawiesi działanie) aż do momentu nawiązania połączenia przez klienta.

## Slide 15: Żądanie nawiązania połączenia
int connect( int socket, const struct sockaddr *address, size_t address_len);
Gniazdo określone przez parametr socket jest łączone z gniazdem serwera, określonym przez address, który ma długość address_len.
Gniazdo musi być poprawnym deskryptorem pliku, zwróconym przez funkcję socket
W przypadku pomyślnego wykonania connect zwraca 0, a w razie błędu: -1. Zmienna errno może przyjąć wtedy wartości:
  EBADF - w parametrze socket określono niepoprawny deskryptor pliku
  EALREADY – gniazdo nawiązało już połączenie
  ETIMEDOUT – minął czas na nawiązanie połączenia
  ECONNREFUSED – serwer odrzucił próbę połączenia
Uwagi: Jeśli połączenie nie może zostać natychmiast nawiązane, connect zablokuje się na nieokreślony czas. Po upłynięciu limitu czasu połączenie zostanie zaniechane i funkcja connect zwróci błąd.

## Slide 16: Zamykanie gniazda
Do zamykania gniazda służy funkcja close().
Poprawnie powinno się zamknąć gniazdo po obu stronach.

## Slide 17: Prosty klient – serwer sieciowy
// Pliki nagłówkowe
int main() //klient
{ int sockfd;
int len;
struct sockaddr_in address;
int result;
char ch = 'A';
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
address.sin_family = AF_INET;
address.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
address.sin_port = 9734;
len = sizeof(address);
result = connect(sockfd,
(struct sockaddr *)&address, len);
if(result == -1) { perror("oops: client2"); exit(1); }
write(sockfd, &ch, 1);
read(sockfd, &ch, 1);
printf("char from server = %c\n", ch);
close(sockfd);
exit(0);
}
// Pliki nagłówkowe
int main() //serwer
{ int server_sockfd, client_sockfd;
int server_len, client_len;
struct sockaddr_in server_address;
struct sockaddr_in client_address;
server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
server_address.sin_family = AF_INET;
server_address.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
server_address.sin_port = 9734;
server_len = sizeof(server_address);
bind(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&server_address, server_len);
listen(server_sockfd, 5);
while(1) { char ch; printf("server waiting\n");
client_len = sizeof(client_address);
client_sockfd = accept(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&client_address, &client_len);
read(client_sockfd, &ch, 1);
ch++;
write(client_sockfd, &ch, 1);
close(client_sockfd);}}

## Slide 18: Problemy…
Raport z wykonania polecenia netstat:
$ server2 &
[4] 1225
$ server waiting
client2
server waiting
char from server = B
$ netstat
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (State) User
tcp 1 0 localhost:1574 localhost:1174 TIME_WAIT root
Port lokalny ma wartość 1574 zamiast 9735!
Wynika to z różnic reprezentacji liczb (kolejności bajtów w liczbach wielobajtowych) na komputerze i w „porządku sieciowym”.

## Slide 19: Funkcje konwertujące porządek bajtów z hosta do sieci i odwrotnie
htonl = host to network, long
htons = host to network, short
ntohl = network to host, long
ntohs = network to host, short
#include <netinet/in.h>
unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);
unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);
unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);
unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);

## Slide 20: Klient – serwer sieciowy z poprawnymi portami
int main() //klient
{
int sockfd;
int len;
struct sockaddr_in address;
int result;
char ch = 'A';
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
address.sin_family = AF_INET;
address.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
address.sin_port = htons(9734);
len = sizeof(address);
result = connect(sockfd,
(struct sockaddr *)&address, len);
if(result == -1) { perror("oops: client3"); exit(1); }
write(sockfd, &ch, 1);
read(sockfd, &ch, 1);
printf("char from server = %c\n", ch);
close(sockfd);
exit(0);
}
int main() //serwer
{
int server_sockfd, client_sockfd;
int server_len, client_len;
struct sockaddr_in server_address;
struct sockaddr_in client_address;
server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
server_address.sin_family = AF_INET;
server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
server_address.sin_port = htons(9734);
server_len = sizeof(server_address);
bind(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&server_address, server_len);
listen(server_sockfd, 5);
while(1) {
char ch;
printf("server waiting\n");
client_len = sizeof(client_address);
client_sockfd = accept(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&client_address, &client_len);
read(client_sockfd, &ch, 1);
ch++;
write(client_sockfd, &ch, 1);
close(client_sockfd);
}}

## Slide 21: Uwagi
Serwer jest przygotowany do odbierania danych od komputera o dowolnym adresie IP
Numer portu niezależnie od platformy sprzętowej jest tłumaczony poprawnie
Wynik działania funkcji netstat:
$ netstat
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (State) User
Tcp 1 0 localhost:9734 localhost:1175 TIME_WAIT root

## Slide 22: Obsługa wielu klientów I
Po zaakceptowaniu nowego połączenia przez serwer tworzone jest kolejne gniazdo, a pierwotnie nasłuchujące gniazdo jest nadal dostępne do połączeń
Jeśli serwer nie jest w stanie natychmiast przyjąć tych połączeń, będą one oczekiwać w kolejce
Ponieważ pierwotnie gniazdo jest wciąż dostępne, a gniazda zachowują się jak deskryptory plików, to przy rozgałęzieniu procesy z zastosowaniem instrukcji fork odpowiednie wartości zmiennych zostaną przekopiowane i proces obsługi wielu klientów można zrównoleglić.
Obsługą danego połączenia będzie się zajmował proces potomny, a proces pierwotny będzie oczekiwał na kolejne połączenia.

## Slide 23: Serwer sieciowy ze współbieżną obsługą wielu klientów
int main()
{
int server_sockfd, client_sockfd;
int server_len, client_len;
struct sockaddr_in server_address;
struct sockaddr_in client_address;
server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
server_address.sin_family = AF_INET;
server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
server_address.sin_port = htons(9734);
server_len = sizeof(server_address);
bind(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&server_address, server_len);
listen(server_sockfd, 5);
signal(SIGCHLD, SIG_IGN);
while(1) {
char ch;
printf("server waiting\n");
client_len = sizeof(client_address);
client_sockfd = accept(server_sockfd,
(struct sockaddr *)&client_address, &client_len);
if(fork() == 0) {
read(client_sockfd, &ch, 1);
sleep(5);
ch++;
write(client_sockfd, &ch, 1);
close(client_sockfd);
exit(0);
}
else {
close(client_sockfd);
}
}
}

## Slide 24: Wynik przykładowej sesji z 3 klientami:
$ ./server4&
[7] 1571
$server waiting
./client3 & ./client3 & ./client3 & ps -ax
[8] 1572
[9] 1573
[10] 1574
server waiting
server waiting
server waiting
PID TTY STAT TIME COMMAND
1557 pp0 S 0:00 ./server4
1572 pp0 S 0:00 ./client3
1573 pp0 S 0:00 ./client3
1574 pp0 S 0:00 ./client3
1575 pp0 R 0:00 ps -ax
1576 pp0 S 0:00 ./server4
1577 pp0 S 0:00 ./server4
1578 pp0 S 0:00 ./server4
$ char from server = B
char from server = B
char from server = B
ps -ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1557 pp0 S 0:00 ./server4
1580 pp0 R 0:00 ps -ax
[8] Done ./client3
[9]- Done ./client3
[10]+ Done ./client3
$

## Slide 25: Funkcja systemowa select (1)
Pozwala na programowi zaczekać, aż nadejdą dane wejściowe (bądź też zakończy się zapisywanie danych wyjściowych) od kilku niskopoziomowych deskryptorów pliku jednocześnie
Serwer może wtedy odpowiadać na żądanie pojawiające się na jednym z wielu otwartych gniazd
Funkcja select operuje na strukturach danych fd_set, które są zbiorami otwartych deskryptorów plików.
Makra do obsługi zbiorów:
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
void FD_ZERO(fd_set *fdset); // inicjuje zbiór jako pusty
void FD_CLR(int fd, fd_set *fdset); // zeruj el. zbioru odpowiadający fd
void FD_SET(int fd, fd_set *fdset); // ustaw el. zbioru odpowiadający fd
int FD_ISSET(int fd, fd_set *fdset); // zwraca wartość niezerową, jeśli deskry-
// ptor pliku fd jest elementem fd_set

## Slide 26: Funkcja systemowa select (2)
Funkcja select przyjmuje także limit czasu swojego działania, aby zapobiec zablokowaniu się przez nieokreślony czas
Parametrem funkcji jest struktura typu time_t:
struct timeval {
time_t tv_sec; /* sekundy */
long tv_usec; /* mikrosekundy */};
Prototyp funkcji:
int select( // zwraca 0 – upłynął czas
// zwraca -1 – błąd
// zwraca liczbę zmienionych deskrypt.
int nfds, // liczba deskryptorów, którą należy sprawdzić
fd_set *readfds, // wskazanie na zbiór deskryptorów do odczytu
fd_set *writefds, // wskazanie na zbiór deskryptorów do zapisu
fd_set *errorfds, // wskazanie na zbiór deskryptorów w stanie błędu
struct timeval *timeout); // czas, po którym funkcja powróci, jeśli w deskryptorach
// nie wykryto zmian
Funkcja powróci jeśli dowolny deskryptor readfds jest gotowy do odczytu, dowolny deskryptor w zbiorze writefds jest gotowy do zapisu, albo dowolny deskryptor w zbiorze errorfds jest w stanie błędu
Po powrocie z select zbiory deskryptorów zostaną zmodyfikowane, aby wskazać, które spośród nich są gotowe do odczytu, zapisu, bądź też są w stanie błędu

## Slide 27: Serwer sieciowy z zastosowaniem funkcji select
int main()
{
int server_sockfd, client_sockfd;
int server_len, client_len;
struct sockaddr_in server_address;
struct sockaddr_in client_address;
int result;
fd_set readfds, testfds;
server_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
server_address.sin_family = AF_INET;
server_address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
server_address.sin_port = htons(9734);
server_len = sizeof(server_address);
bind(server_sockfd,
(struct sockaddr *)& server_address, server_len);
listen(server_sockfd, 5);
FD_ZERO(&readfds);
FD_SET(server_sockfd, &readfds);
while(1) {
char ch; int fd; int nread;
testfds = readfds;
printf("server waiting\n");
result = select(FD_SETSIZE, &testfds, (fd_set *)0,
(fd_set *)0, (struct timeval *) 0);
if(result < 1) { perror("server5"); exit(1); }
for(fd = 0; fd < FD_SETSIZE; fd++) {
if(FD_ISSET(fd,&testfds)) {
if(fd == server_sockfd) {
client_len = sizeof(client_address);
client_sockfd = accept(server_sockfd,
(struct sockaddr *)& client_address,
&client_len);
FD_SET(client_sockfd, &readfds);
printf("adding client on fd %d\n", client_sockfd);
}
else {
ioctl(fd, FIONREAD, &nread);
if(nread == 0) {
close(fd);
FD_CLR(fd, &readfds);
printf("removing client on fd %d\n", fd);
}
else {
read(fd, &ch, 1);
sleep(5);
printf("serving client on fd %d\n", fd);
ch++;
write(fd, &ch, 1);
} } } } } }

## Slide 28: Uwagi
Tworzone i nazywane jest gniazdo serwera
Tworzona jest kolejka połączeń oraz inicjowany zbiór readfds, aby obsłużyć wejście z gniazda server_sockfd
Następuje czekanie na żądania od klientów. Limit czasu ustawiony jest na pusty wskaźnik, więc nie zajdzie przekroczenie limitu czasu
Program zakończy pracę i zgłosi błąd, jeśli select zwróci wartość mniejszą od 1
Kiedy zostanie wykryta aktywność, to sprawdzane są po kolei wszystkie deskryptory (FD_ISSET), aby odnaleźć ten aktywny
Jeśli aktywny jest deskryptor server_sockfd, oznacza to, że pojawiło się nowe żądanie połączenia, więc dodajemy odpowiedni deskryptor client_sockfd do zbioru deskryptorów
Jeśli aktywność nie jest związana z serwerem, to musi być związana z klientem. Jeśli odebrano 0 bajtów, to oznacza, że klient zakończył pracę i można usunąć jego deskryptor ze zbioru.
W przeciwnym wypadku następuje „obsługa” klienta.

## Slide 29: Wynik przykładowej sesji z 3 klientami:
$ ./server5 &
[7] 1670
$ server waiting
./client3 & ./client3 & ./client3 & ps -ax
[8] 1671
[9] 1672
[10] 1673
adding client on fd 4
server waiting
adding client on fd 5
server waiting
adding client on fd 6
server waiting
PID TTY STAT TIME COMMAND
1670 pp0 S 0:00 ./server5
1671 pp0 S 0:00 ./client3
1672 pp0 S 0:00 ./client3
1673 pp0 S 0:00 ./client3
1674 pp0 R 0:00 ps -ax
$ serving client on fd 4
server waiting
char from server = B
serving client on fd 5
char from server = B
serving client on fd 6
server waiting
removing client on fd 4
removing client on fd 5
server waiting
char from server = B
removing client on fd 6
server waiting
[8] Done ./client3
[9]- Done ./client3
[10]+ Done ./client3
$