## Slide 1
Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 743 2055, email: ssamolej@kia.prz.edu.pl www: ssamolej.kia.prz.edu.pl
WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO

## Slide 2
Burns A, Wellings A., Real-Time Systems and Programming Languages, 4th edition, Pearson Education Limited 2009.
Butazzo G. C. Hard Real-Time Computing Systems, Predictable Scheduling Algorithms and Applications, 3rd edition, Springer 2011.
Cottet F., Delacroix L., Kaiser C. Mammeri Z., Scheduling in real-time systems, Wiley 2002.
Szymczyk P. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Wydawnictwo AGH 2003.
VxWorks Documentation
Literatura

## Slide 3
System czasu rzeczywistego jest to system komputerowy, w którym obliczenia są wykonywane współbieżnie z procesem zewnętrznym (otoczenie) w celu sterowania, nadzorowania lub terminowego reagowania na zdarzenia występujące w tym procesie (otoczeniu).
Definicje
Na poprawność systemu składa się zarówno wyliczanie logicznych wyników jak i dostarczanie ich w określonym czasie.
Nieterminowe wyliczenie odpowiedzi jest błędem w równym stopniu co podanie odpowiedzi błędnej.
Jeśli komputer jest częścią większej instalacji przemysłowej, to często jest jest nazywany wbudowanym systemem komputerowym (ang. embedded computer system). 99% procesorów wykorzystywanych jest w aplikacjach wbudowanych.

## Slide 4
Spotykane pojęcia
Systemy o twardych wymaganiach czasowych (ang. Hard Real-Time Systems) Systemy, gdzie ograniczenia czasowe muszą być zawsze spełnione, np. system kontroli lotu myśliwca.
Systemy o miękkich wymaganiach czasowych (ang. Soft Real-Time Systems) Systemy, gdzie ograniczenia czasowe są istotne, ale uznaje się, że działają poprawnie, jeśli od czasu do czasu nastąpi przekroczenie ograniczeń, np. system akwizycji danych.
Systemy o solidnych wymaganiach czasowych(ang. Firm Real-Time Systems) Systemy o miękkich wymaganiach czasowych, w których spóźniona odpowiedź jest traktowana jako błędna.
Pojedynczy system czasu rzeczywistego posiada zwykle podsystemy o twardych i miękkich wymaganiach czasowych. Definiowane są również funkcje kosztu przekroczenia ograniczeń czasowych.

## Slide 5
Spotykane pojęcia
Systemy wysokozintegrowane (ang. High Integity Systems) Systemy, w których oprogramowanie steruje pewnymi procesami mającymi istotny wpływ na ludzi, środowisko, organizacje i społeczeństwo. Systemy wysokozintegowane dzieli się na:
  Systemy krytyczne ze względu na bezpieczeństwo (ang. Safety Critical Systems), gdzie wynik działania systemu ma bezpośredni wpływ na życie, zdrowie człowieka lub na stan środowiska, np. systemy sterowania samolotu, ruchem pociągów, oprogramowanie samochodów i innych środków transportu, zabezpieczenia systemów energetycznych, urządzenia medyczne.
  Systemy krytyczne ze względu napełniona misję (ang. Mission Critical Systems), gdzie poprawność działania oprogramowania ma poważny wpływ na działanie produkcji, instytucji, organizacji
Szereg systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo jest systemami czasu rzeczywistego.

## Slide 6
Przykłady systemu czasu rzeczywistego - system sterowania przepływem
Rura
Czujnik przepływu
Zawór
Komputer
Czas
Odczyt
przepływu
Obliczanie
sterowania
Wyjście:
Kąt ust. zaworu

## Slide 7
Przykłady systemu czasu rzeczywistego – system sterowania procesem
Komputer sterujący
procesem
Składniki
chemiczne i
materiały
Zawór
Czujnik temperatury
Mieszadło
Ukończone produkty
FABRYKA

## Slide 8
Przykłady systemu czasu rzeczywistego – system sterowania produkcją
System sterowania produkcją
Części
Narzędzia
Manipulatory
Pasy przenoszące
Ukończone produkty

## Slide 9
Przykłady systemu czasu rzeczywistego – system „command and control”
Temperatura, Ciśnienie, Moc, itp.
Terminale
Komputer nadzorujący,
wspomagający decyzje
Jednostka wydająca komendy
Czujniki/Człony wykonawcze

## Slide 10
System czasu rzeczywistego – uogólniony schemat
Cyfrowe
Algorytmy
sterowania
Archiwizowanie
danych
Wyszukiwanie
i wyświetlanie
danych
Interfejs Operatora
Interfejs
Instalacja
przemysłowa
System zdalnego
monitorowania
Zegar czasu
rzeczywistego
Baza danych
Konsola
operatorska
Urządzenie
wyświetlające
Komputer czasu rzeczywistego
(komputer wbudowany)

## Slide 11
Przykłady aplikacji wymagających oprogramowania czasu rzeczywistego
Sterowanie zakładami chemicznymi i elektrowniami nuklearnymi
Sterowanie złożonymi procesami produkcyjnymi
Zarządzaniem ruchem kolejowym
Aplikacje stosowane w pojazdach samochodowych (ABS, EBD)
Autopiloty i inne podsystemy wspomagające pracę samolotu
Monitorowanie i akwizycja danych
Telekomunikacja
Automatyka przemysłowa i robotyka
Systemy wojskowe
Misje kosmiczne
Wirtualna rzeczywistość

## Slide 12
Cechy systemu czasu rzeczywistego
Ciągłość działania Po wdrożeniu system zwykle pracuje bez przerw, stale monitorując, nadzorując i podejmując decyzje.
Zależność od otoczenia Zwykle system rozpatrywany jest z otoczeniem, nieraz złożonym, ale zwykle statycznym, co pozwala na ograniczenie dynamicznych struktur danych (np. z założenia określa się ilość obsługiwanych urządzeń, kanałów wejściowych itp.).
Współbieżność Ponieważ otoczenie składa się zwykle z wielu współbieżnych procesów, oprogramowanie tworzy się również jako zbiór współbieżnych zadań, równolegle reagujących na zdarzenia w otoczeniu.
Przewidywalność Pomimo współbieżnego, generującego zdarzenia w przypadkowych momentach otoczenia, system, także współbieżny, musi w sposób przewidywalny generować odpowiedzi.
Punktualność Oczekuje się, że odpowiedzi systemu obliczane będą zgodnie z ustalonymi ograniczeniami czasowymi.

## Slide 13
Tworzenie aplikacji bezpośrednio zarządzających elementami systemu mikrokomputerowego
Programowanie sterowników swobodnie programowalnych
Zastosowanie języków programowania systemów czasu rzeczywistego (Ada2005, Occam, Pearl, Real-Time Java).
Zastosowanie wbudowanych funkcji systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (język C/ C++).
Metody programowania systemów czasu rzeczywistego

## Slide 14
KLUCZOWE CECHY SYSTEMÓW CZASU RZECZYWISTEGO
Z punktu widzenia programisty system czasu rzeczywistego jest złożony ze zbioru współbieżnych zadań wymieniających informacje z otoczeniem i ze sobą.
W związku z tym programowanie SCR obejmuje zagadnienia:
  Programowania wielowątkowego
  Komunikacji i synchronizacji w systemach współbieżnych
    Współdzielenie zmiennych
    Komunikaty
    Współdzielenie zasobów
  Synchronizacji czasowej
  Szeregowania
  Obsługi przerwań (obsługa podgrupy zdarzeń zewnętrznych)
  Niezawodności, odporności na błędy (wyjątki).

## Slide 15
VxWorks
XP Embedded
Windows CE
QNX
RT Linux, Linux/RT, Red Hat Linux i inne
Wybrane najpopularniejsze systemy operacyjne czasu rzeczywistego

## Slide 16
Cechy programowania systemów czasu rzeczywistego
Możliwość zdefiniowania spójnych części, realizujących obsługę zdarzeń pojawiających się w otoczeniu – zadań (aktywowanych zdarzeniami lub upływem czasu).
Konieczność istnienia mechanizmów synchronizacji i wymiany informacji pomiędzy zadaniami.
Konieczność określenia dla zadań priorytetu oraz możliwość wywłaszczania zadania.
Możliwość uzależnienia działania systemu od czasu i innych zdarzeń zachodzących w otoczeniu.
Możliwość definiowania procedur obsługi dla nietypowych (np. procesowych) wejść i wyjść.
Istnienie mechanizmów umożliwiających konstruowanie oprogramowania o podwyższonej niezawodności (np. obsługa wyjątków).

## Slide 17
Programowanie wielowątkowe POSIX – wstępny przykład (1)
#include <pthread.h>
pthread_attr_t attributes;
pthread_t xp, yp, zp;
typedef enum {xplane, yplane, zplane} dimension;
int new_setting(dimension D);
void move_arm(int D, int P);
void controller(dimension *dim)
{
int position, setting;
position = 0;
while (1) {
setting = new_setting(*dim);
position = position + setting;
move_arm(*dim, position);
};
/* note, process does not terminate */
}

## Slide 18
Programowanie wielowątkowe POSIX – wstępny przykład (2)
int main() {
dimension X, Y, Z;
void *result;
X = xplane,
Y = yplane;
Z = zplane;
PTHREAD_ATTR_INIT(&attributes);
/* set default attributes */
PTHREAD_CREATE(&xp, &attributes, (void *)controller, &X);
PTHREAD_CREATE(&yp, &attributes, (void *)controller, &Y);
PTHREAD_CREATE(&zp, &attributes, (void *)controller, &Z);
PTHREAD_JOIN(xp, &result);
/* need to block main program */
exit(-1); /* error exit, the program should not terminate */
}
Need JOIN as when a process terminates,
all its threads are forced to terminate
SYS_CALL style indicates a call to
sys_call with a check for error returns

## Slide 19
Czas i przedział czasowy
Symulacja upływu czasu w komputerze:
  Generator impulsów przesyłanych do licznika
  Przepełnienie licznika powoduje zgłoszenie przerwania obsługiwanego przez system operacyjny
  System w przerwaniu modyfikuje zegar programowy (przesuwa go o 1 tyknięcie)
  Wartość tyknięcia zależy od dokładności symulacji pomiaru czasu i jest kompromisem pomiędzy precyzja a efektywnością.
W klasycznych systemach operacyjnych:
  System operacyjny aktualizuje zegar i kalendarz systemowy
  Obiekty te są dostępne dla programów użytkowych przez wywołanie odpowiednich funkcji
  W typowych aplikacjach dokładność odmierzania czasu nie jest zadaniem krytycznym

## Slide 20
Czas i przedział czasowy
W systemach czasu rzeczywistego oczekuje się, że:
  Część zadań realizowanych jest cyklicznie z różnymi okresami aktywacji
  Inne zadania muszą być aktywowane w określonych momentach czasowych
Stąd na potrzeby systemów czasu rzeczywistego definiuje się:
  Budziki (watch dogs), które nastawione na
    określony moment czasowy (aktywacja w określonej chwili) lub
    czas trwania (aktywacja po upływie pewnego czasu)
    decydują o aktywacji przypisanych do nich procesów lub zadań.
Częstotliwość aktywacji niektórych zadań może być bardzo duża (systemy monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym procesów szybkozmiennych, np. monitorowanie drgań, sterowanie startem rakiety). W tych wypadkach wymagana jest duża dokładność pomiaru czasu, aby okres aktywacji zadań mógł być mierzony w milisekundach, a niekiedy dokładniej.

## Slide 21
Czas i przedział czasowy
Czynniki decydujące o dokładności określenia momentu wykonywania zadania:
  Dokładność aktualizacji zegara (w niektórych systemach można określić ilość impulsów generatora, co którą następuje przepełnienie licznika i zgłoszenie przerwania.)
  Faktyczny czas reakcji na przerwanie zegarowe (Budzik przypisany do danego zadania przenosi je w stan gotowości (ready) ale nie powoduje jego uruchomienia. Np. jeśli priorytet zadania aktualnie wykonywanego jest wyższy od reaktywowanego zadania, to musi ono czekać na zakończenie obliczeń przez zadanie o wyższym priorytecie.

## Slide 22
Funkcje odczytu czasu POSIX - można odczytać dokładnie czas
#define CLOCK_REALTIME ...; // clockid_t type
struct timespec {
time_t tv_sec; /* number of seconds */
long tv_nsec; /* number of nanoseconds */
};
typedef ... clockid_t;
int clock_gettime(clockid_t clock_id, struct timespec *tp);
int clock_settime(clockid_t clock_id, const struct timespec *tp);
int clock_getres(clockid_t clock_id, struct timespec *res);
int clock_getcpuclockid(pid_t pid, clockid_t *clock_id);
int clock_getcpuclockid(pthread_t thread_id, clockid_t *clock_id);
int nanosleep(const struct timespec *rqtp, struct timespec *rmtp);
/* nanosleep return -1 if the sleep is interrupted by a */
/* signal. In this case, rmtp has the remaining sleep time */

## Slide 23
Opóźnienie, zwieszenie procesu POSIX
Funkcje: sleep i nanosleep (można zdefiniować względny albo bezwzględny czas opóźnienia)

## Slide 24
Jak działania opóźnienie
Time specified by program
Granularity difference between clock and delay
Interrupts disabled
Process runnable here but not executable
Process executing
Time

## Slide 25
Definiowanie cyklicznych zadań POSIX (1)
#include <signal.h>
#include <time.h>
#include <pthread.h>
void periodic_thread() /* destined to be the thread */
{
int signum; /* signal caught */
sigset_t set; /* signals to be waited for */
struct sigevent sig; /* signal information */
timer_t periodic_timer; /* timer for a periodic thread */
struct itimerspec required, old; /* timer details */
struct timespec first, period; /* start and repetition */
long Thread_Period = .... /* actual period in nanoseconds */
Można tak skonstruować wątek POSIX, aby jego funkcja była wykonywana cyklicznie, co określony przedział czasowy…

## Slide 26
Definiowanie cyklicznych zadań POSIX (2)
/* set up signal interface */
sig.sigev_notify = SIGEV_SIGNALS;
sig.sigev_signo = SIGRTMIN; /* for example */
/* allow, e.g., 1 sec from now for system initialisation */
CLOCK_GETTIME(CLOCK_REALTIME, &first); /* get current time */
first.tv_sec = first.tv_sec + 1;
period.tv_sec = 0; /* set repetition value to period*/
period.tv_nsec = Thread_Period;
required.it_value = first; /* initialise timer details */
required.it_interval = period;
TIMER_CREATE(CLOCK_REALTIME, &sig, &periodic_timer);
SIGEMPTYSET(&set); /* initialise signal set to null */
SIGADDSET(&set, SIGRTMIN); /* only allow timer interrupts*/
TIMER_SETTIME(periodic_timer, 0, &required, &old);

## Slide 27
Definiowanie cyklicznych zadań POSIX (3)
/* enter periodic loop */
while(1) {
SIGWAIT(&set, &signum);
/* code to be executed each period here */
}
}
int init()
{
pthread_attr_t attributes; /* thread attributes */
pthread_t PT; /* thread pointer */
PTHREAD_ATTR_INIT(&attributes); /* default attributes */
PTHREAD_CREATE(&PT, &attributes,
(void *) periodic_thread, (void *)0);
}

## Slide 28
Typy ograniczeń zadań czasu rzeczywistego
Ograniczenia czasowe (twarde, miękkie, solidne)
  Parametry opisujące parametry czasowe zadań czasu rzeczywistego:
    Czas napłynięcia zadania (Arrival time) ai,
    Czas trwania obliczeń (Computation time) Ci,
    Ostateczny termin zakończenia obliczeń (Deadline) di,
    Czas rozpoczęcia obliczeń (Start time) si,
    Czas zakończenia obliczeń (Finishing time) fi,
    Krytyczność zadania (twarde, miękkie),
    Wartość zadania vi,
    Spóźnienie zadania (Lateness) Li = fi – di,
    Luźny czas zadania (Laxity) Xi = di – ai – Ci,
ai
si
fi
di
Ci
t
Ji

## Slide 29
Typy ograniczeń zadań czasu rzeczywistego
Ograniczenia pierwszeństwa
J5
J4
J3
J2
J1

## Slide 30
Typy ograniczeń zadań czasu rzeczywistego
Ograniczenia na zasobach
Wait(s)
Critical section
signal(s)
Wait(s)
Critical section
signal(s)
R
Shared resource
- -
- -
- - -
- - -
J1
J2
a2
t1
t2
t
J2
t
J1
Critical section
Normal execution

## Slide 31
Szeregowanie periodycznych zadań czasu rzeczywistego - wprowadzenie
Wiele aplikacji czasu rzeczywistego (np. sterowanie) składa się ze zbioru zadań wykonywanych cyklicznie (odczyt danych sensorycznych, pętle sterowania, monitorowanie).
Oczekuje się, że zadania wykonywać się będą cyklicznie z założoną częstotliwością określoną na podstawie wymagań danej aplikacji (np. wolna, szybka pętla obliczeń)
Kiedy aplikacja ma się składać z wielu współbieżnych zadań z określonymi ograniczeniami czasowymi projektant musi gwarantować, że każda periodyczna instancja jest regularnie aktywowana z prawidłową częstotliwością i kończy swoje obliczenia przed upłynięciem ostatecznego czasu zakończenia obliczeń.
Jednym z pierwszych opracowanych podejść było:
  Wykonywanie cykliczne (ang. Cyclic Executive)
Podstawowe algorytmy szeregowania dla zbioru cyklicznych zadań, to:
  Rate Monotonic (RM)
  Earliest Deadline First (EDF)
  Deadline Monotonic Priority Ordering (DMPO)

## Slide 32
Wykonywanie cykliczne
Jednym z popularnych podejść do konstruowania systemów czasu rzeczywistego jest zastosowanie wykonywania cyklicznego
Podejście do projektowania jest współbieżne, ale generowany kod aplikacji jest zestawem procedur wywoływanych zgodnie z tablicą
Cała tablica obejmuje główny cykl systemu podzielony zwykle na pośrednie cykle o stałej długości
Pośrednie cykle decydują o minimalnym cyklu w systemie
Główny cykl określa maksymalny cykl systemu
Główna zaleta:
Taki system jest w pełni deterministyczny

## Slide 33
Wykonywanie cykliczne – przykład
Rozważany będzie następujący zestaw procesów:
Process Period,T Computation Time,C
a 25 10
b 25 8
c 50 5
d 50 4
e 100 2

## Slide 34
Wykonywanie cykliczne – przykład
Uszeregowanie procesów można zapisać następująco:
loop
wait_for_interrupt;
procedure_for_a; procedure_for_b; procedure_for_c;
wait_for_interrupt;
procedure_for_a; procedure_for_b; procedure_for_d;
procedure_for_e;
wait_for_interrupt;
procedure_for_a; procedure_for_b; procedure_for_c;
wait_for_interrupt;
procedure_for_a; procedure_for_b; procedure_for_d;
end loop;
a
b
c
Interrupt
a
b
d
Interrupt
e
a
b
c
Interrupt
Co przekłada się na następujący schemat wykonywania procesów:
a
b
d
Interrupt

## Slide 35
Wykonywanie cykliczne – właściwości
Wyeliminowano zestaw procesów (zadań) z systemu. Każdy z pośrednich cyklów jest sekwencją wołań procedur
Procedury współdzielą wspólna przestrzeń adresową stad mogą wymieniać dane. Dane nie muszą być chronione (np. przez semafory), ponieważ współbieżny dostęp do zasobów jest niemożliwy
Wszystkie okresy „procesów” muszą być wielokrotnością cyklu pośredniego.

## Slide 36
Wykonywanie cykliczne – problemy
Mogą pojawić się problemy z włączeniem w system procesów o długim okresie. Główny cykl jest zarazem maksymalnym cyklem w systemie bez konieczności włączania dodatkowych modułów szeregujących
Zadania sporadyczne są trudne (jeśli niemożliwe) do włączenia w system
Stworzenie tabeli wykonywania cyklicznego jest trudne. Trudne jest również dokonywanie uaktualnień. Z punktu widzenia matematycznego otrzymuje się problem NP-trudny.
Może zaistnieć konieczność podzielania jednego „procesu” na sekwencję procedur o jednakowym czasie wykonywania, co może powodować dodatkowe błędy (program traci „eleganckość” z punku widzenia inżynierii oprogramowania)
Podejście praktycznie uniemożliwia zastosowanie innych, bardziej elastycznych metod szeregowania
W praktycznych zastosowaniach można zrezygnować z pełnego determinizmu aplikacji z zachowaniem przewidywalności
Wniosek:
Dla prostych, cyklicznych systemów warto rozważyć wykonywanie cykliczne, dla pozostałych zastosować trzeba inne, zaawansowane rozwiązania.

## Slide 37
Założenia dotyczące zbioru zadań przewidzianych do szeregowania (RM, EDF, DMPO)
Instancje (kolejne wystąpienia) zadania periodycznego ti są regularnie aktywowane ze stałą częstotliwością. Przedział Ti pomiędzy kolejnymi aktywacjami nazywany jest okresem zadania.
Wszystkie instancje zadania mają ten sam najdłuższy czas wykonywania (WCET- Worst Case Execution Time) Ci.
Wszystkie instancje zadania mają tą samą wartość względnego ostatecznego terminu zakończenia obliczeń (Relative deadline) Di.
Wszystkie szeregowane zadania są niezależne tzn. nie ma pomiędzy nimi relacji poprzedzania ani ograniczeń na zasobach.
Dodatkowo:
Zadanie nie może zawiesić samego siebie (np. Dla wykonania operacji wej/wyj).
Zadania są wprowadzane do wykonywania z chwilą ich nadejścia do kolejki.
W rozważaniach pominięte będą czasy na obsługę przełączania zadań itp.
Zadania spełniające założenia 1.-4. Opisać można przez 3 parametry:
Czas aktywacji pierwszej instancji danego zadania i,
Okres danego zadania Ti,
Najdłuższy czas wykonywania danego zadania Ci.

## Slide 38
Współczynnik wykorzystania procesora
Wzór:
Współczynnik opisuje obciążenie procesora podczas wykonywania zbioru cyklicznych zadań.
Dla różnych algorytmów szeregowania i różnych zbiorów zadań współczynnik może przyjmować różne graniczne wartości, dla których dany zbiór zadań jest szeregowalny (może wykonać wszystkie swoje obliczenia w zadanych ograniczeniach czasowych).
Jeśli współczynnik przyjmuje wartość większą od 1, dany zbiór zadań nie może być szeregowany przez żaden algorytm.
ai
si
fi
di
Ci
t
Ji
Ti

## Slide 39
Algorytm szeregowania Rate Monotonic (RM) – podstawowe właściwości
Zasada przydziału priorytetów zadaniom:
  Priorytet zadaniom przydziela się w zależności od częstotliwości wznawiania obliczeń (okresu).
  Zadanie najczęściej wznawiane otrzymuje najwyższy priorytet. Kolejnym zadaniom o kolejnych większych okresach przydziela się kolejne niższe priorytety.
  Priorytety przydziela się na stałe, przed rozpoczęciem wykonywania obliczeń przez zadania.
Z założenia algorytm RM przyjmuje możliwość przełączenia (wywłaszczenia) bieżącego zadania przez nowo aktywowane zadanie o wyższym priorytecie (mniejszym okresie).
Wykazano matematycznie, że algorytm RM jest optymalny spośród wszystkich algorytmów szeregowania zadań czasu rzeczywistego ze stałym przydziałem priorytetów.
Wskazano zasadę obliczanie maksymalnej wartości współczynnika wykorzystania procesora, dla której dany zbiór zadań czasu rzeczywistego jest szeregowalny.

## Slide 40
Algorytm szeregowania RM – interpretacja
0
10
20
30
40
50
60
Time
a
b
c
Process Release Time
Process Completion Time
Deadline Met
Process Completion Time
Deadline Missed
Executing
Preempted
Process Period Computation Time Priority Utilization
T C P U
a 50 12 1 0.24
b 40 10 2 0.25
c 30 10 3 0.33 0.82

## Slide 41
Algorytm szeregowania RM – warunek szeregowalności
Teoretyczny warunek szeregowlaności (dla małej ilości zadań):
  , gdzie n – ilość zadań (1973)
  , gdzie n – ilość zadań (2003)
Dla dużej ilości zadań (1973):
Ugr= ln 2  0.69
Dla przypadkowo dobieranych zbiorów zadań wykazano eksperymentalnie graniczną wartość współczynnika wykorzystania procesora, przy którym zbiór zadań jest szeregowalny:
Ugr= 0.88
Jeśli dla danego zbioru zadań współczynnik wykorzystania procesora mieści się pomiędzy Ugr a 1, to nic nie można powiedzieć o wykonalności danego zbioru.

## Slide 42
Algorytm szeregowania Earliest Deadline First (EDF) – podstawowe właściwości
Zasada przydziału priorytetów zadaniom:
  Priorytet zadaniom przydziela się dynamicznie w zależności wartości absolutnego ostatecznego terminu zakończenia obliczeń.
  Zadanie, które musi najszybciej zakończyć obliczenia otrzymuje najwyższy priorytet. Priorytety pozostałych zadań przydziela się według kolejnych zbliżających się dla nich ostatecznych terminów zakończenia obliczeń.
  W związku z tym, że absolutny ostateczny termin zakończenia obliczeń w czasie wykonywania każdej z instancji zadania może ulec zmianie, zmianie w sposób dynamiczny ulegają również priorytety danych instancji zadań .
Z założenia algorytm EDF przyjmuje możliwość przełączenia (wywłaszczenia) bieżącego zadania przez nowo aktywowane zadanie o wyższym priorytecie.
Wykazano matematycznie, że algorytm EDF jest optymalny spośród wszystkich algorytmów szeregowania zadań czasu rzeczywistego z dynamicznym przydziałem priorytetów.
Wskazano zasadę obliczanie maksymalnej wartości współczynnika wykorzystania procesora, dla której dany zbiór zadań czasu rzeczywistego jest szeregowalny.
Algorytm jest również optymalny dla zadań nieperiodycznych.

## Slide 43
Algorytm szeregowania EDF – interpretacja
Time
a
b
c
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Process Period ComputationTime Priority Utilization
T C P U
a 50 12 1 0.24
b 40 10 2 0.25
c 30 10 3 0.33
Nastąpiło spełnienie ograniczeń czasowych!

## Slide 44
Algorytm szeregowania EDF – dyskusja
Warunek szeregowlaności:
Dlaczego EDF nie jest preferowanym algorytmem szeregowania:
  Algorytmy ze stałymi priorytetami są łatwiejsze w implementacji (mniejszy narzut obliczeniowy dla sytemu operacyjnego).
  W przypadku przepełnienia zachowanie algorytmów ze stałymi priorytetami jest bardziej przewidywalne (procesy o niższym priorytecie nie wykonają się terminowo); Natomiast algorytm EDF może spowodować efekt domino, w którym wiele procesów nie spełni swoich ograniczeń czasowych.
  Zastosowanie współczynnika utylizacji do określenia szeregowalności jest mylące. W przypadku algorytmów ze stałymi priorytetami możliwe jest poprawne działanie systemu pomimo, że przekroczy się teoretycznie wyznaczoną graniczną wartość współczynnika.

## Slide 45
Współdzielenie zasobów - inwersja priorytetów
Jeśli dany proces jest zawieszony i oczekuje na zakończenie obliczeń przez proces o niższym priorytecie, wtedy model priorytetów w danym systemie jest w pewnym sensie podważony.
Mówi się wtedy, że w systemie zachodzi inwersja priorytetów.
Proces oczekujący na inny proces o niższym priorytecie nazywa się procesem zablokowanym (blocked).
Dla zilustrowania ekstremalnego przykładu inwersji priorytetów rozważone zostanie wykonywanie 4 periodycznych zadań: a, b, c i d oraz dwu zasobów q i v.
    Process Priority Execution Sequence Release Time
    a 1 EQQQQE 0
    b 2 EE 2
    c 3 EVVE 2
    d 4 EEQVE 4

## Slide 46
Inwersja priorytetów - przykład
Process
a
b
c
d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Executing
Executing with Q locked
Preempted
Executing with V locked
Blocked

## Slide 47
Protokół dziedziczenia priorytetów (Priority Inheritance Protocol) - przykład
Jeśli proces p jest blokowany przez proces q, wtedy proces q jest wykonywany z priorytetem procesu p.
a
b
c
d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Process
Notes: Direct blocking
Push-throw blocking

## Slide 48
Protokół dziedziczenia priorytetów - dyskusja
Warunek szeregowalności :
Algorytm wyliczania czasów zablokowania podano m. in. w: G. C. Butazzo: Hard Real-Time Computing Systems, Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Kluver Academic Publishers 1997.
Algorytm nie rozwiązuje dwu problemów:
  Łańcucha zablokowań
  Deadlock

## Slide 49
Protokół dziedziczenia priorytetów – łańcuch zablokowań
a
b
c
d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Process

## Slide 50
Protokół dziedziczenia priorytetów – deadlock
a
b
0
2
4
6
Process
Wait(sQ) Wait(sV)
Signal(sV) Signal(sQ)
Wait(sV) Wait(sQ)
Signal(sQ) Signal(sV)
- -
- -
a
b
Zablokowany na SV
Zablokowany na SQ

## Slide 51
Protokół pułapu priorytetów (Priority Ceiling Protocol)
Na pojedynczym procesorze:
  Proces o wyższym priorytecie może być zablokowany przez procesy o niższych priorytetach tylko raz podczas swojego wykonywania.
  Nie występuje deadlock
  Nie występuje łańcuch zablokowań
  Wzajemne wykluczanie podczas dostępu do zasobów jest zapewnione
Algorytm:
  Każdy proces posiada przywiązany statycznie określony priorytet
  Każdy zasób posiada określoną statyczną wartość pułapu będącą maksymalnym priorytetem wśród procesów, które go używają
  Dany proces posiada dynamiczny priorytet który określany jest jako maksimum ze statycznie przydzielonego priorytetu i wartości pułapów wszystkich zasobów z których będzie korzystał
  W konsekwencji proces może być zablokowany jedynie na początku swojego wykonywania
  Jeśli proces rozpoczyna swoje wykonywanie, wszystkie zasoby, których potrzebuje muszą być zwolnione. Jeśli nie były, to jakiś inny proces mógł mieć identyczny lub wyższy priorytet i wykonywanie danego procesu było odłożone.

## Slide 52
Protokół pułapu priorytetów - przykład
a
b
c
d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Process
Executing
Executing with Q locked
Preempted
Executing with V locked
Blocked

## Slide 53
Algorytmy szeregowania zadań periodycznych i aperiodycznych - wprowadzenie
Krytyczne zadania aperiodyczne (wywoływane przerwaniami) traktuje się podczas projektowania systemów jako periodyczne o pewnej maksymalnej częstotliwości wznawiania.
Niekrytyczne zadania aperiodyczne wykonywane są w tle zadań krytycznych, przy czym wprowadza się tzw. serwer nadzorujący wykonywanie tych zadań.
Przy projektowaniu systemów rozważa się również możliwość przeładowania systemu i konsekwencji takiego stanu.
Dla systemów wieloprocesorowych istnieją odpowiedniki algorytmów RM i EDF.
Dla algorytmu EDF nie sformułowano protokołów dziedziczenia i pułapu priorytetów.
Najprawdopodobniej najlepszym schematem przydziału zasobów jest stosowa strategia zasobów (Stack Resource Policy [Butazzo 1997]).

## Slide 54
Algorytmy szeregowania zadań periodycznych i aperiodycznych (1)
Cele:
Zapewnienie spełnienia ograniczeń czasowych przez zadania periodyczne
Zapewnienie jak najszybszego średniego czasu odpowiedzi dla zadań aperiodycznych o miękkich wymaganiach czasowych
Najprostsze rozwiązanie:
Wykonywanie zadań aperiodycznych „niekrytycznych” w tle (tzw. Backgroud Scheduling)
  Kiedy system „wyszereguje” wszystkie zadania krytyczne, to „w wolnym czasie” przydziela czas procesora zadaniom pozostałym
  Zalety: prostota
  Wady: zadania aperiodyczne mogłyby być obsłużone wcześniej

## Slide 55
Algorytmy szeregowania zadań periodycznych i aperiodycznych (2)
Serwer odraczający (ang. Defferable Server) (uproszony serwer sporadyczny – ang. Sporadic Server)
Zostaje wyznaczone osobne zadanie periodyczne do obsługi zdarzeń aperiodycznych
Zadanie periodyczne ma przydzielony okres, priorytet oraz „pojemność”
Jeśli w przedziale pomiędzy „aktywacjami” zadania periodycznego pojawia się zadanie aperiodyczne, to zadanie zgodnie ze swoim priorytetem wykonuje całość, lub część obliczeń zadania aperiodycznego

## Slide 56
Szeregowanie a POSIX
POSIX wspiera szeregowanie oparte na priorytetach, posiada mechanizmy wspierające dziedziczenie priorytetów i protokół pułapowy
Priorytety mogą być ustawiane dynamicznie,
W obrębie danego priorytetu dostępne są następujące protokoły obsługi zadań:
  FIFO
  Round-Robin
  Sporadic Server
  OTHER (implementowane przez dany system)
Dla każdego protokołu minimum 32 poziomy priorytetów muszą być dostępne
Szeregowanie może być ustalone na poziomie procesu i na poziomie wątku.

## Slide 57: Szeregowanie w systemach wieloprocesorowych
Nie istnieje optymalny algorytm działający on-line szeregujący zbiór zadań czasu rzeczywistego dla systemów wieloprocesorowych.
Istnieją rozwiązania optymalne, ale wymagają złożonych obliczeń off-line.
Jeśli dany zbór zadań jest uszeregowany w sposób optymalny dla danego systemu wieloprocesorowego, gdzie ustalona jest liczba procesorów, czasów wykonywania, zależności poprzedzania i priorytety zadań, to zwiększenie liczby procesorów, ograniczenie czasu wykonywania, lub poluźnienie zależności poprzedzania może wydłużyć czas wyszeregowania.

## Slide 58: Dwa działające schematy szeregowania

## Slide 59: Zaskakujące wyniki szeregowania

## Slide 60: Reguła szeregowania dla zbioru zadań ze stałymi priorytetami
Mamy n zadań cyklicznych i m procesorów
Zadania są indeksowane w zależności od długości okresu
Dala zadań obliczamy stopień wykorzystania procesora (ui), jak w przypadku dla pojedynczego rdzenia
Dla poszczególnych zadań przydziela się priorytety w następujący sposób:
  Jeśli ui > m/(3m - 2), to zadanie ma najwyższy priorytet
  Jeśli ui < m/(3m-2), to zadaniu przydziela się priorytet zgodnie ze strategią RM
Warunek szeregowalności wynosi:

## Slide 61: Przykład analizy szeregowalności dla systemu wieloprocesorowego

## Slide 62: Fragment scenariusza szeregowania dla omawianego zbioru zadań i procesorów

## Slide 63
Rozproszone systemy czasu rzeczywistego
Kiedy elementy systemu czasu rzeczywistego są rozproszone
  Zapewnia się spełnienia ograniczeń czasowych na poziomie węzłów.
  Próbuje się stosować mechanizmy komunikacji, które da się oszacować czasowo (np. przemysłowe sieci komputerowe).
  Aplikacje krytyczne czasowo, w których determinizm komunikacji odgrywa kluczową rolę są rzadkością.

## Slide 64: Specyfikacja ARINC 653P1-2 - partycje
Nowe podejście do architektury systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i zasad tworzenia aplikacji:
  Partycje - moduły programowe
    umożliwiające przestrzennie i czasowe wyizolowanie aplikacji
    komunikujące się z innymi komponentami systemu poprzez ustalony interfejs – APEX (Application/EXecutive)

## Slide 65: Specyfikacja ARINC 653P1-2 - architektura sprzętowo-programowa (1)
Każdy z modułów sprzętowych może mieć 1 lub więcej procesorów,
Struktura sprzętowa może wymagać modyfikacji jądra systemu ale nie interfejsu APEX,
Procesy uruchamiane na 1 partycji (tworzące aplikację) muszą być uruchamiane na 1 procesorze,
Oprogramowanie aplikacji powinno być przenośne między procesorami bez modyfikacji interfejsu z systemem operacyjnym,
Procesy uruchamiane na 1 partycji mogą być wykonywane współbieżnie,
Komunikacja pomiędzy aplikacjami (partycjami) odbywa się za pomocą PORTÓW.
  Aplikacja nie dysponuje informacją, gdzie znajduje się adresat informacji,
  Kanały komunikacyjne pomiędzy portami są definiowane na innym poziomie opisu modułu.

## Slide 66: Specyfikacja ARINC 653P1-2 - architektura sprzętowo-programowa (2)
W module przewidziano osobny składnik – „monitor zdrowia” – odpowiedzialny za monitorowanie i wykrywanie błędów i uszkodzeń na poziomie sprzętu, aplikacji i systemu operacyjnego,
Czasowa izolacja realizowana jest przez założenie głównej ramy czasowej w której dla poszczególnych partycji są przewidziane tzw. okna czasowe.

## Slide 67: Specyfikacja ARINC 653P1-2 – interfejs APEX (1)
Zarządzanie partycjami GET_PARTITION_STATUS, SET_PARTITION_MODE…
Zarządzanie procesami CREATE_PROCESS, START, SET_PRIORITY…
Zarządzanie czasem PERIODIC_WAIT, REPLENISH…
Brak zarządzania pamięcią – wszystkie obiekty muszą być statyczne i utworzone przed uruchomieniem partycji

## Slide 68: Specyfikacja ARINC 653P1-2 – interfejs APEX (2)
Komunikacja pomiędzy partycjami – porty i kanały CREATE_SAMPLING_PORT, WRITE_SAMPLING_MESSAGE, READ_SAMPLING_MESSAGE…

## Slide 69: Specyfikacja ARINC 653P1-2 – interfejs APEX (3)
Komunikacja i synchronizacja w obrębie partycji – zdarzenia, semafory, bufory (kolejki), tablice (monitory) CREATE_BLACKBOARD, DISPLAY_BLACKBOARD, READ_BLACKBOARD …

## Slide 70: Specyfikacja ARINC 653P1-2 – interfejs APEX (4)
Procedury zgłaszania błędów (wyjątków) do modułu „monitora zdrowia” CREATE_ERROR_HANDLER, GET_ERROR_STATUS, RAISE_APPLICATION_ERROR …
Konfiguracja systemu
  Dostarczyciele aplikacji
  Integrator aplikacji

## Slide 71: System sterowania kątem pochylenia samolotu zgodny z ARINC 653/664